IPV6 indows 2000 主機設定範例

http://www.ipv6.hinet.net/ipv6_example_html/win2k_example.htm

Windows 2000 主機設定範例

一、設定項目:

Window 2000 IPv6 設定

二、設定環境:

| 軟體 | Windows 2000 professional |
| --- | --- |
| 局端 IPv4 Tunnel IP | 210.65.1.26 (HiNet) |
| 局端 IPv6 Tunnel IP | 2001:0238:900::2 (HiNet) |
| 用戶端 IPv4 Tunnel IP | 61.218.1.86 |
| 用戶端 IPv6 Tunnel IP | 2001:0238:900::1 |
| 用戶端 IPv6 global prefix | 2001:0238:a00:: /64 |

三、先前準備事項:

- 需為HiNet ADSL固接式用戶(固一或固八)

- 該主機可經由ADSL連線上Inetrnet/IPv4

- 需向HiNet申請獲得配發之IPv6 Tunnel address

四、安裝Microsoft IPv6 Kit

- 檢查windows 2000是否巳安裝service pack (SP1 or SP2)

在桌面「我的電腦」按滑鼠右鍵並選擇「內容」，出現下面圖示，判斷目前是否已安裝IPv6需求的SP以上版本。

若沒安裝IPv6需求的SP以上版本，則到 http://www.microsoft.com/windows2000/downloads/servicepacks/default.asp 下載service pack並安裝它。

- 安裝IPv6 kiti

到http://msdn.microsoft.com/downloads/sdks/platform/tpipv6.asp下載「Microsoft IPv6 Technology Preview」，檔名如tpipv6-001205.exe。執行剛才下載的檔案，會自動解壓縮產生c:\>ipv6kit資料夾和檔案。

安裝方法如下(不同的service packs有不同的安裝方法)

  - Windows 2000 with SP1

只需執行c:\>ipv6kit\setup.exe即可，並出現下圖畫面。

  - Windows 2000 with SP2

執行c:\>ipv6kit\setup -x就會出現對話方塊，填入c:\IPv6Kit\files就會建立c:\>ipv6kit\files資料夾及檔案。

使用「記事本」軟體編輯c:\>ipv6kit\files\hotfix.inf的一行參數改為NtServicePackVersion=512，並儲存檔案。

執行c:\>ipv6kit\files\hotfix.exe即可，並出現下圖畫面。

- 請在網路卡的設定中，新增IPv6 Protocol

在桌面「網路上的芳鄰」按滑鼠右鍵並選擇「內容」，出現的視窗中，再將「區域網路」按滑鼠右鍵並選擇「內容」，按一下「安裝」，如下圖所示。

在視窗中選擇「通訊協定」再按「新增」鈕，如下圖所示。

在視窗中選擇「Microsoft IPv6 Protocol」再按「確定」鈕。

完成結果如下。

五、設定IPv6 Tunnel

- Tunnel設定

若您已經向HiNet申請IPv6 IP(參考網址http://www.ipv6.hinet.net)，可以得到二組IP，以下例說明IP的設定方法：

用戶端Tunnel IP: 2001:238:900::1/64

用戶端電腦IP: 61.218.1.86

局端Tunnel IP: 2001:238:900::2/64

局端路由器IP: 210.65.1.26

用戶端網路IP: 2001:238:a00::/64

- 從「開始」→「執行」→輸入cmd後，即可進入DOS模式。

- 先確認電腦可以連上IPv4網際網路(可用ping工具)。若不通，請參考http://www.adsl.hinet.net/adsl_faq/faq2.htm 網路卡的設定。

- 執行下列指令來完成設定(其中IP部份，需依修改為HiNet配發的IP)。

- 執行「ping6 www.6bone.net」指令，測試是否可連線到IPv6網路。

- 啟動Dual stack電腦的另一張網路卡Router Advertisement。使得和它相連的IPv6 host能藉它連到IPv6網路。

- 使用ipv6 rt指令，查看電腦的另一張網卡的interface。可與「控制台」→「網路和撥號連線」的圖示名稱比對(此為Interface 6)

- 執行下列指令來完成設定。

- 參考網路架構圖，將另外一台電腦(ipv6 host)的網路卡增加IPv6 Protocol，如同設定IPv6 Tunnel的步驟 7,8。只要和之前設定的那台dual stack用網路線相連就會自動設定IP。下圖是ipv6 host使用ipv6 rt指令看到routing table、以及使用ping6測試可以到達IPv6網路。

六、附註：

- 因為Windows 2000提供的DNS解析功能只能由IPv4封包取得。所以只有tunnel主機可以使用網域名稱www.6bone.net 來表示目的位址；另一部純IPv6的主機(即ipv6 host)只能用IPv6位址(如3ffe:b00:c18:1::10)來表示。

- IPv6 host是一部只和IPv6網路相連的電腦，所以無法瀏覽Internet網頁。

- 使用瀏覽器看IPv6網頁時，網址格式需加上[中括號]來表示，如下圖。關於IPv6 Technology Preview其它功能，請上網參考http://msdn.microsoft.com/downloads/sdks/platform/tpipv6.asp 。