http://www.dpj.com.cn/html/magazine/2003_6/3-1.htm

基於FT245BM的簡易USB介面開發

作 者：　■ 杭州電子工業學院 林水明 章堅武 駱懿

摘要：FT245BM的主要功能是進行USB和並行I/O口之間的協定轉換。詳細介紹FT245BM晶片的工作原理、內部結構、引腳分佈及功能；給出基於FT245BM介面電路的典型設計及驅動和應用軟體的編寫方法。

關鍵字：FT245BM USB介面 並行I/O口

引 言
1 概 述

當前，USB外設的開發是一個熱點。由於USB匯流排具有傳輸速度快、佔用資源少及真正的即插即用等優點，越來越受到業界的青睞。可是，USB的開發要求設計人員對USB的標準、Firmware（固件）編程及驅動程式的編寫等有較深入的理解，因此限制了USB的開發人員；而基於FT245BM晶片的USB産品開發，能夠使研發人員在最短的周期內開發出相應的USB産品。該晶片由FTDI （Future Technology Devices Intl. Ltd.）公司推出，使用簡單、性能卓越，只要熟悉單片機編程及簡單的VB、VC應用程式編程，就可很容易地進行用戶産品開發。

2 FT245BM晶片功能簡介

　　FT245BM的主要功能是進行USB和並行I/O口之間的協定轉換。晶片一方面可從主機接收USB資料，並將其轉換爲並行I/O口的資料流程格式發送給外設；另一方面外設可通過並行I/O口將資料轉換爲USB的資料格式傳回主機。中間的轉換工作全部由晶片自動完成，開發者無須考慮固件的設計。

　　FT245BM內部主要由USB收發器、串列介面引擎（SIE）、USB協定引擎和先進先出（FIFO）控制器等構成，如圖1所示。

USB收發器提供USB1.1/ 2.0的全速物理介面到USB匯流排，支援UHCI/OHCI主控制器；串列介面引擎主要用於完成USB資料的串/並雙向轉換，並按照USB1.1規範來完成USB資料流程的位填充/位反填充，以及迴圈冗餘校驗碼（CRC5/CRC16）的産生和檢錯；USB協定引擎管理來自USB設備控制埠的資料流程；FIFO控制器處理外部介面和收發緩衝區間的資料轉換。
　
　　FIFO控制器實現與單片機（如AT89C51等）的介面，主要通過8根資料線D0~D7及讀寫控制線（、WR、和）來完成和單片機的資料交互。FT245BM內含兩個FIFO資料緩衝區，一個是128位元組的接收緩衝區，另一個是384位元組的發送緩衝區。它們均用於USB資料與並行I/O口資料的交換緩衝區。

　　另外，FT245BM還包括1個內置的3.3 V的穩壓器，1個6 MHz的振蕩器、8倍頻的時鐘倍頻器、USB鎖相環和EEPROM介面。FT245BM採用32腳的PQFP封裝，體積小巧，易於和外設做到一塊板上。其外形及引腳分佈如圖2所示

，各引腳的功能描述如表1所列。

3 硬體設計

　　FT245BM的典型硬體電路如圖3所示。

該電路採用匯流排供電模式，同時採用上電重定方式，通過的輸出使單片機重定。時鐘電路可採用4腳的6 MHz晶振模組或由1個6 MHz的晶體及2個33 pF的電容組成。腳和I/O 24腳相連，用於判斷USB匯流排是處於挂起狀態還是正常狀態。在USB介面的電源端採用一個磁珠，以減少主機和設備的干擾；同時，電源端增加了去耦和旁路電容，以提高電路的抗干擾性能。在PCB板的設計中，資料線的走線應盡可能短並且長度相等。圖3中的93C46（93C56或93C66）是一片EEPROM，用於存儲産品的VID、PID、設備序列號及一些說明性文字等。這些需要用戶自己編寫，編寫的應用程式由FTDI提供。用戶只須運行相應的VB應用程式，寫入自己相應的資訊即可。該EEPROM是可選的。若沒有EEPROM，FT245BM將使用默認的VID、PID、産品描述符和電源描述符，並且沒有設備的序列號。

4 軟體編程

　　當FT245BM的USB接 口連接到主機後，必須在PC機上安裝一個由FTDI公司免費提供的虛擬串列口VCP（Virtual COM Port）驅動程式。該驅動程式相容Windows 98/ 98 SE、Windows 2000/ME/XP等不同版本。用戶可以在這虛擬串口上進行應用程式的開發。該虛擬串口可以像一個標準的物理串口那樣被訪問，可本質上所有針對虛擬串口的資料通信都是通過USB匯流排完成的，在設備端則通過並行I/O口完成。

　　在PC端，應用VB對虛擬串口（通常爲COM3）進行應用編程。我們直接應用MSComm控制項，將MSComm3.CommPort置爲3，MSComm3.Seetings置爲“9600，n，8，1”（該速率爲默認設置，實際上VCP驅動程式總是使資料以最快速率傳輸）；通過MSComm3.PortOpen設置COM3的開關狀態；通過MSComm3.Input和MSComm3.Output讀入或輸出資料。在讀取資料時，設置MSComm3.Rthreshold的值爲1。只要有數據傳到PC機，就立即觸發MSComm3.CommEvent事件，自動讀取COM3的資料；而發送資料則可自動或手動發送，由用戶自己設置。根據這些，用戶就可以輕鬆編寫自己的應用程式了。

　　在設備端，基於萬利的Insight SE-52模擬器進行編程。根據圖4所示接收資料時序圖

，首先，須採樣到信號爲低，若爲低，表明有接收到來自PC機的資料，允許單片機通過八位元資料匯流排D0~D7讀取資料。接著，通過信號由低到高的變化鎖存資料（讀入資料）。最後，延遲一段時間，重新開始下一位元組的讀取。軟體流程如圖5所示。

發送資料過程，可根據圖6所示發送資料時序圖

，同理編寫發送資料的程式。設備程式可以在此基礎上進一步開發，即用戶根據自己的具體專案進行編程。

5 結 論

　　利用FT245BM進行USB介面的開發，簡單、容易，開發周期短，易於爲工程實踐所採用；同時，也可以直接用於新産品的開發，如數碼相機的USB介面、MP3播放器的USB介面及無線Modem的USB介面等。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　參考文獻
1 Future Technology Devices Intl Ltd. FT245BM Data Sheet. www.ftdichip.com. 2002-08
2 張紅兵，等. 利用FT8U232AM實現的USB/RS232轉換器. 國外電子元器件，2002（5）
3 範逸之編著. Visual Basic 與 RS232串列通訊控制. 中國青年出版社，2000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（收稿日期：2002-11-29）