http://www.control.com.cn/form/system-j/omron.htm

OMRON PLC通過MODEM進行遠端通訊的方法

OMRON PLC提供了MODEM與PC連接的功能。其方法主要是利用MODEM分別與PC及PLC連接後，在PC上運行SSS或CPT軟體，從而實現遠端監察院控與程式調試的功能。而MODEM的連接方式又分爲撥號連接與專線連接兩種方式。以下分別描述各方式下實現該功能的方法。

撥號連接

1. 系統框圖： 2. 硬體要求： 1 )IBMPC/XT兼容機：一台。可運行CPT；若使用SSS，則要求能運行Mocrpspft Windows 的"超級終端"軟體，或其他通訊程式，如Prcocomm Plus等。 2）MODEM：兩台。其中連接PLC的一台爲外置式，爲保證通訊質量，串列傳輸速率採用9600故MODEM的速率不用太高，14400bps即可。推薦使用賀氏公司的MODEM。若使用其他廠商的産品，必須保證與賀氏（Hayes）的AT指令集完全兼容光煥發，尤其是對S Register的定義。 與PC機相連的MODEM無特殊要求，內置式及MOTEBOOK上使用的PCMCIA卡型的均可。但在使用SSS軟體連接時，因要監測MODEM的連接狀態，最好也採用外置式。 3）PLC：凡是CPT或SSS軟體支援的PLC均可使用，但若用編程器口必須通過適配器。

3操作步驟：

1. 配線： 1） IBMPC/XT兼容機COM口與MODEM 之間的串口通信線，可使用隨時MODEM購買時附帶的電纜。若自己製作，連接如下： IBM PC/XT MODEM 兼容機COM口9孔DTE 串列通訊口25針DCE 2） 因OMRON PLC RS232C口或CPM1A-CIF01上均爲9孔插座，不能與MODEM直接相連，故需要用戶自行製作一條9針--9針的轉接電纜，接線如下： PLC側 ，9針DTE 面 MODEM側，9針DTE 2．MODEM設置： 1） 首先將一台MODEM連接到電腦的串列通訊口（如COM1口）上，打開WIN95/98的超級終端，在對話方塊的"連接時使用"欄選擇"直接連接到串口1"，然後設置串列傳輸速率爲9600、偶校驗、7位元資料位元、2位元停止位元、無流量控制。 2） 設置完成後，在超級終端視窗中使用"AT&V"指令，此進顯示的是MODEM當前的想置，需要使用AT指令重新配置MODEM如下： B1 E1 L1 M1 N1 Q0 TV1 W0 X4 Y0 &C1 &D0 &G0 &K0 &K0 &Q5 &R1 &S0 &T5 &X0 &Y0 S00：001 S11：095 S12：050 S18：000 S25：005 S26：001 S36：007 S38：020 S44：020 S46：138 S48：007 S95：000 因上述參數有些是MODEM的預設值，所以MODEM的當前配置可能有一些不需要改，如B1、E1等。 用戶只需把與上表設置不同的參數做相應的改動即可。 方法爲：如MODEM當前配置的&D參數爲"&D2"，要改爲"&D0" ，在超級終端視窗輸入 "AT&D0"，回車；如MODEM當前S00寄存器爲"000"，要改爲"001"。在超級終端視窗輸入"ATS00=1"並回車。 注：&D必須設爲0，S00必須設爲1。 3） MODEM參數配置完成後，使用"AT&W"命令將上述配置寫入MODEM。 4） 將MODEM與電腦脫開，連接到PLC的RS232口或CIF01等RS232適配器，並插入一條電話線。 5） 將另一台MODEM連接到電腦的串列通訊口（如COM1口）上，打開WIN95/98的超級終端，按照上述步驟1）- 3）也配置好，插入另一條電話撥號線，即可按下面的方法運行CPT或SSS與PLC進行通訊。 6） AT命令簡介： 大部分通信軟體使用功能表來配置、測試MODEM，然而有些通信軟體要求直接發命令給MODEM，在這種情況下要求使用AT命令。 賀氏(Hayes)標準AT命令集是數據機通信介面的工業標準。AT命令可以用來配置MODEM與軟體共同工作、與遠端系統通信、發起或應答一個呼叫。 所有AT命令都以字首AT開始。AT應以大寫（AT）或小寫（at），MODEM無法識別大、小寫的組合（At或aT）。字首AT 用以引起數據機的注意，檢測電腦串列通信口的速率，識別字元格式，包括字元長度和奇偶設定等。 每一條AT命令都對應MODEM的某種動作。 AT命令可以是單一字母也可以是字母的組合。例如：D命令用於指示MODEM發起呼叫，同時D命令可包含多種撥號修正符，用於指示MODEM怎樣、何時、如何撥號。T表示音頻撥號，P表示脈衝撥號。 AT命令後面所跟的數位（0、1、2等）指標MODEM執行指定的選項。例如上面提到的&D命令，&D表示MODEM採取DTR ON方式；&D1表示當DTR發生從ON到OFF的轉換時，重定。 3．PLC的設置： 在PLC的DM區將PLC設置成上位機鏈結方式，若與RS232C 埠相連，則設置DM6646中進行具體設置。總之，PLC、MODEM、上位電腦以及SSS 的有關RS232C的參數設置必須保持一致。 4．使用SSS連接： 1） 在配置好MODEM並將兩台MODEM分別接到電腦與PLC後，PLC、MODEM上電，打開電腦WIN95/98的超級終端，在對話方塊的"連接時使用"欄選擇"直接連接到串口1"，然後設置串列傳輸速率爲9600、偶校驗、7位元資料位元、2位元停止位元、無流量控制。在超級終端視窗中用AT命令撥號，如ATDTxxxxxxxx,回車（xxx即爲與PLC相連那個MODEM的電話線所使用的電話號碼）。 2） 撥號後，與電腦相連的MODEM OH燈、RI燈亮，同時MODEM會發出連接的聲音。邊通後，兩個MODEM的CD燈（載波檢測）亮，並且超級終端視窗會返回結果碼"CONNECT9600"，表示MODEM間已經連接成功。若結果碼返回"NO CARRIER"，說明沒有連上，需要檢查硬體連線與電話線路。 注： 1）在撥號後與MODEM連接成功之間，敲擊鍵盤任意鍵均會中斷本次呼叫。 2）撥號必須使用AT命令，否則下面的操作無法進行。 3）MODEM連接成功後，在點擊超級終端視窗的挂斷圖示，斷開連接，並最小化終端視窗。此時斷開的只是超級終端到電腦機串口的連接，爲的是讓出COM口來運行SSS的連線功能，實際上MODEM的連接並沒有斷，此時觀察兩個MODEM，會發現CD燈仍亮，這也就是必須用AT命令撥號的原因，否則斷開的將是整條線路，MODEM間也會斷開，CD燈來，就不能進行對PLC遠端通訊的功能了。 4）在上位電腦運行SSS，進行PLC的設置，設定PLC型號、COM中、通訊方式選擇HOSTLINK、串列傳輸速率、資料位元、停止位元等有關RS232C的設置應與MODEM的設置保持一致。設置完成後，在標準化畫面下按Ctro+O，出現鏈結功能表，選F1進行連接，當螢幕出現單元號等資訊後說明連接成功，即可按正常的HOSTLINK鏈結方式對PLC進行程式的傳送以及遠端監控PLC的狀態。 5）對PLC的操作完成後，若想斷開連接，首先退出SSS，重新進入到超級終端視窗ATH命令斷開MODEM間的連接。若發現在超級視窗無法輸入AT命令，可輸入"+ + +" 並回車，待螢幕出現"OK"提示後再輸入"ATH"命令，螢幕再次提示"OK"表示已斷開本次連接。 5．使用CPT連接： 1） 在配置好MODEM並將兩台MODEM分別接到電腦與PLC後，PLC、MODEM上電。 2） 在上位電腦運行CPT，進行PLC的設置，設定PLC型號。然後點擊螢幕底部的"Net: x Node: x"按鈕，進行COMMUNICATION的設置。在彈出窗口的"Network"欄選擇"MODEM"然後點擊"Setup…"在彈出窗口再次選擇"Setup…"，選擇與MODEM相連的COM口、設定串列傳輸速率、資料位元、停止位元、奇偶檢驗等，這些設置應與MODE M及PLC的設置保持一致。在該螢幕最下面的"Telephone No."欄輸入與PLC相連那個MODEM的電話線所使用的電話號碼，並點擊"OK"退出。 3） 在CPT的標準視窗中選擇"On - Line"，等待片刻MODEM即開始撥號。撥號後，與電腦相連的MODEM OH燈亮，開始撥號，對方MODEM OH燈、RI燈亮，同時MODEM會發出連接時的聲音。連通後CPT的狀態會如正常的HOSTLINK鏈結一樣，表示上位電腦與PLC間已經連接成功，即可按正常的HOSTLINK鏈結方式對PLC進行程式的傳送以及遠端監控PLC的狀態。若要斷開連接，在CPT中選擇"Off- Line"即可。

專線連接

所謂專線連接，即兩合MODEM之間不通過PSTN公共電話交換網進行通訊，而是用一根2芯或4芯的普通電話線將兩台MODEM直接相連，以達到通訊的目的。 這種方式在上位監控電腦與PLC之間距離較遠，而現場又不具備與PSTN電話網相連的情況下極爲有用。一般情況下，普通電話到電話局交換機的距離爲1KM以內，故用專線連接在1KM內應沒有問題。具體適用距離用戶需在應用中實踐測試。 專線連接的硬體要求以及接線與撥號連接基本相應，包括MODEM、電腦、PLC的參數設置也與上述方式一樣，下面只說明專線連接與撥號連接不同的地方。 1． MODEM的設置： MODEM除與撥號連接的要求外，最重要的一點就是必須支援專線方式。現在市場上銷售的部分商用MODEM不具備專線功能，故在MODEM的選擇上應與生産廠商聯繫，以確認其支援專線方式。 MODEM的參數按前面的要求分別設好，另外需要將MODEM設爲專線模式，並將其中一台設爲主叫（Original）,另一台設爲被叫（Answer）。有的支援專線MODEM在前面板上可以通過按鍵或其他硬體方式設置，如無法硬體設置，則需要按照"撥號連接"中描述的方法通過"超級終端"用AT命令設置並存儲。相應的AT命令爲： &L1：設爲2線專線（leased line）方式 MODEM設置完成後，分別與上位電腦及PLC相連，並將一根兩端帶有RG-11RTF 插頭的電話線插入MODEM的"LINE"口中，然後將各設備上電。 2． CPT與SSS的使用： 在MODEM上電後，主叫一方（一般是與電腦相連）會自動發起呼叫，並與被呼叫，並與被叫一方建立連接，可通過觀察MODEM面板上的指示（CD燈）以MODEM連接成功。 在連接成功後，在電腦上運行SSS或CPT軟體，按照HOSTLINK方式與PLC通訊即可。也就是說專線連接只不過把HOSTLINK方式下電腦與PLC之間的串列通訊電纜，換成了兩台可以自動進行連接的MODEMDM而已