簡訊使用方法:		參考P9

- 先將要送出的中文簡訊轉成UNICODE….在轉換成16進位碼

- 將要撥號之電話改為 886+電話號碼(頭一個零去掉)….然後在兩兩交換

- 將電話號碼的長度計算出(以FF為一個單位)…..台灣為(0C)

- 將要送出的簡訊碼長度算出(以FF為一單位)

- 編碼方式通常為0A或者1A

- 簡訊保留期限 AA….請參考資料….

- 總資料

0011000C91電話號碼00編碼方式AA簡訊長度 簡訊

- 計算總資料長度(以FF為一單位)…注意..前端00不算

- 開啟PDU傳輸模式 AT+CMGF=0

- 發送簡訊 AT+CMGS=總資料長度

- 寫入簡訊 總資料 以Chr(26)結尾

- 簡訊已發送 OK

AT+CPIN=2015

OK

AT+CMGF=0

OK

AT+CMGS=16

>0011000C91889692530170000AAA024F60

>

+CMGS: 30

OK

AT+CMGS=56

>0011000C91889692530170000AAA2A535753F07B2C4E035206884C63D06B3E6A5F906D5916529B51654FB5002C8ACB6C42652F63F400210021

>

+CMGS: 38

OK

問題…符號問題(前面用0補足)…有些字碼轉碼會產生負號(負號直接消去)

天線搜尋的技巧:      參考P6.1

- 指令 AT+CSQ

- 接收到的值會呈現於 1~30之間

- 0  代表  沒訊號

- 31 代表  滿格

- 99 代表  不可理解的狀況

動作流程:

- 先轉完一圈,得之各方位的CSQ..再以最快的速度轉到CSQ值最高處…..

- 此時…系統仍然繼續監測….

    - 若原地信號低於原CSQ值-5 則再次旋轉偵測..找出最高處

    - 若偵測出高於原CSQ值+5 則馬上轉到該處